半自动易拉罐封罐机(LPE - SLV20)

1.适用范围：

*适合各种圆形开口的复合纸罐，塑料罐、马口铁罐和铝罐包装的封口或者封底，适用于小型企业或者家庭作坊，同时也是中大型企业打样和备用的理想设备。

2.特殊功能：

*同一台机可以封复合纸罐，塑料罐，马口铁罐和铝罐，适用范围广，更换压头模具后还能封不同的口径，一机多用，使用效率极高。

3.主要特点:

*外部全不锈钢材质，防锈易清洁维护，非常适合于食品行业；

*采用二重封卷轮设计，铬钢材质，硬度高，防锈，经久耐用，让封口效果更加完美，密封度高

*机械设计合理简单，电机位于机座底部，避免封罐时粉尘落入包装内，避免头重脚轻，保证设备移动过程中不会倒，更加安全稳定。日常维护，修理清洁简便

*封罐过程罐体不旋转，更好保护物料的完整性和保障操作人员的使用安全。

4.技术参数：

| 封罐口径范围 | 35-130mm |
| --- | --- |
| 封罐高度范围 | 25-220mm |
| 最大封罐速度 | 10-15罐/分钟 |
| 封罐头数 | 1个 |
| 封卷轮个数 | 2个 |
| 功率 | 750W |
| 电源规格 | 220V / 750W / 50/60 HZ |

*以上参数仅供参考，由包装自身材质和尺寸决定。